## Slide 1
Sistema de potencia
Sistema Datos
Generación de datos
(sensores)
Procesamiento y almacenamiento
Envió de información
Generación energía
Almacenamiento
Gestión de carga
Gestión de uso
Adquisición de datos
Adquisición de información de sensores
Adquisición de imágenes

## Slide 2: Sistema de potencia
Generación energía: la cantidad producida debe se suficiente para alimentar todos los sistemas. Puede ser tanto renovable como no
Almacenamiento: Se deberá contar con un sistema capas de almacenar la energía producida.
Gestión de carga: Se deberá contar con un sistema que se encargue de cargar el sistema de almacenamieto.
Gestión de huso: Deberá contar con un sistema capas de alimentar todos los sensores, sistema de datos, y el resto de los elemetos necesario.

## Slide 3: Sistema Datos
Generación de datos(sensores): Los sensores entregaran información acerca de las condiciones del medio ambiente.
Adquisición de los datos: toda la información entregadas por los sensores será
Procesamiento y almacenamiento: la información recibida deberá ser trabajada y almacenada para poder tener un respaldo de esta.
Envió de información: toda la información deberá ser enviada para poder ser analizada en otro lugar.

## Slide 4
ID | Especificaciones | Nivel/ Subsistema | Padre de Requisito | Método de Verificación
1 | Sistema debe tener 41 entradas análogas | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
2 | Sistema debe tener 1 entradas digital | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
3 | Sistema debe tener 1 entradas USB para una cámara de video | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
4 | El sistema debe muestrear 60 veces por minuto para 40 entradas análogas | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
5 | El sistema debe muestrear 60 veces por minuto para 2 entradas análogas | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
6 | El sistema debe muestrear 1 ves por minuto para 1 entradas digital | Sistema de datos/ adquisición de datos |  | 
7 | El sistema debe enviar la información de los sensores y la imagen a un computador en cualquier parte del mundo | Sistema de datos/ Envió de información |  | 

## Slide 5
ID | Especificaciones | Nivel/ Subsistema | Padre de Requisito | Método de Verificación
8 | El medio de comunicación debe ser telefonía celular. | Sistema de datos/ Envió de información |  | 
9 | El sistema debe ser capas de producir su energía necesaria para su funcionamiento | Sistema de potencia/ Generación energía |  | 
10 | El sistema debe ser capas de almacenar su energía necesaria para su funcionamiento | Sistema de potencia/ Almacenamiento y Gestión de carga |  | 
11 | El sistema debe ser capas de proveer energía para el resto de los sistemas para su funcionamiento | Sistema de potencia/ Gestión de huso |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 

## Slide 6: Sistema actual propuesto
Arduino: 16 entradas analogas 54 digital.
Mux Shield: 48 entradas analógicas/ digitales
Total de entradas =16+48-3=61 entradas analogicas. Y 54-4=50 digitales
Por lo que se cumpliría con el requisitos del numero de sensores.

## Slide 7: Envió de informacion
El envió de la información se puede hacer de dos maneras una atraves de:
Arduino GM862 Shield, Quad-band GSM/GPRS Antena Celular, Interface Cable MMCX to SMA, Módulo Celular GSM/GPRS GM862 QuadBand,
Pero se van a ocupar 5 pines digitales mas

## Slide 8
O la otra posibilidad es ocupar un computador de muy bajo consumo que reciba la señal proveniente del Arduino. Y la camara y la envié atreves de un modem típico USB.
Evitando usar todas las tarjetas mencionadas antes, la ventaja es que se puede enviar video. Y se almacenaría en el mismo disco duro del computador la informacion.

## Slide 9: almacenamiento
Si se ocupa conputador se almacenaria en el mismo disco duro.
En otro caso se ocuparía una memoria sd que ocuparía: